دراسة ثابت العزل (السماحية) ومتانة العزل(جهد الانهيار) لمواد متراكبة من راتنج البولي استر غير المشبع

إنعام وادي وطن 	سعاد حامد ألعيبي

قسم الفيزياء \كلية التربية ابن الهيثم \ جامعة بغداد

الخلاصة:-

تم دراسة ثابت العزل (rє)ومتانة العزل(Ebr) لمواد متراكبة ومواد متراكبة هجينة مكونة من مادة راتنج البولي استر غير المشبع المقواة باوكسيد الالمنيوم والبولي استر المقوئ باوكسيد الالمنيوم واوكسيد النحاس كمادة متراكبة هجينة وان هذه المتراكبات بمختلف انواعها حضرت بنسب وزنية مختلفة (5%،10%،15%) وقد اوضحت النتائج بمختلف انواعها ان متانة العزل تتناقص مع زيادة سمك النماذج المستعملة كما وجد تناقصها مع زيادة الكسر الوزني المستعمل اما السماحية (rє) ثابت العزل فقد وجد ان ثابت العزل (rє)يقل مع زيادة التردد للمجال الكهربائي المسلط ويزداد مع زيادة الكسر الوزني بالنسبة للنماذج المحضرة في حالة التقوية بجميع انواعها .

الكلمات المفتاحية :- ثابت العزل، جهد الانهيار ، التردد

Study the Dielectric constant (єr) and dielectric strength (Ebr) of composite materials that consist of unsaturated Polyester Resin

Anaam Wadi Watan	        D. suad hammed leabi

University of Baghdad\ Ibn AL- Haitham College\ Department of         Physics

Abstract:-

The study Dielectric constant (єr) and the dielectric strength (Ebr) of the composite materials consist of the unsaturated polyester Resin Reinforced by the Aluminum powder and unsaturated polyester Resin Reinforced by the Aluminum powder and the Copper Oxide . weight fraction increase.The composites were made in different weight fraction (5%,10%,15).

The results showed the dielectric strength decrease with increasing thickness and decrease with the weight fraction. But the the dielectric constant decrease with the frequency increase and  increase with the Weight Fraction increase.

Key words:

Dielectric constant (єr). dielectric strength (Ebr), frequency

المقدمة:-

المواد المتراكبة هي المواد التي تصنع او تتركب من اتحاد مواد مختلفة لأخذ فوائد كل خواصها المختلفة يعد الخشب والعظم والقرن أمثلة على المواد المتراكبة الطبيعية المواد المتراكبة عموما تصنف في مستويين واضحين الأول يصنع من مكونات الطور الأساس (matrix constituent) ويتضمن

- متراكبات ذات طور اساسي عضوي (organic- matrix composite )

- متراكبات طور اساس معدني(matrix composite metal-)

- متراكبات طور اساس سيراميكي (matrix composite ceramic-)

وهنالك خصائص مهمة تعتمد على الاساس البوليمري للمادة المتراكبة مثل المطيلية (Ductility) ومقاومة الصدمة.....الخ لذلك زيادة المطيلية تزيد في صلابة المادة اللدائنية (Toughness) وعليه فان زيادة الصلابة يتم باختيار متراكب ذا اساس من بوليمر مطاوع للحرارة[1,2,3] استخدمت البوليمرات في العديد من التطبيقات الكهربائية والميكانيكية وغالبا ما استخدمت كمواد عازلة لامتلاكها خصائص كهربائية جيدة مثل المقاومة الحجمية (volume resistivity) ومعكوسها التوصيلية الحجمية (volume conductivity) وانهيار العزل (Dielectric breakdown) والسماحية (permitivity) وفقد العزل الكهربائي (Dielectric Loss)ولقد خضعت هذه الخصائص للكثير من الدراسات لاهميتها في المجالات الصناعية المختلفة [4]ان الخصائص الكهربائية للمواد العازلة المستخدمة في الكثير من الاجهزة وبإحجام مختلفة تعتمد على نوع الاستخدام وتتاثر هذه الحصائص بعوامل عديدة منها التردد ، الحرارة ، الزمن، والفولتية المستخدمة والمواد المضافة وغيرها [5]

ان الاستخدامات الواسعة للبوليمرات في المجالات التكنولوجية جعل لها اهمية خاصة اذ بزغت هذه الاهمية من حقيقة واضحة هي ان البوليمرات تظهر بشكل عام تغيرات مختلفة في سلوكها الكهربائي والعزلي عند تطعيمها او تشوبيها او خلطها [6].على الرغم من هذا فلا تزال هنالك بعض المشاكل التطبيقية الهندسية للبوليمرات مثل قلة صلابتها(stiffness) قلة متانتها(strenght)موازنة مع المعادن ولقد استخدمت طرائق عديدة لتحسين هذه العيوب منها التدعيم بالالياف وهذه الالياف اما ان تكون مستمرة (continuous) او عشوائية الاتجاة(Random) او قشور (Flakes) او على شكل صفائح (Laminates) وذلك لتقوية تماسك جسيمات البوليمر[7].

الجانب النظري

تقسم المواد الصلبة من ناحية توصيلها الكهربائي على ثلاثة أصناف عازلة، شبه موصلة ،موصلة. ومن خلال قياس التوصيلية المتناوبة لمادة يمكن الحصول على معلومات مهمة حول طبيعة ميكانيكية التوصيل في تلك المادة اذ تقاس التوصيلية الكهربائية كدالة للتردد لمجال كهربائي متناوب .

قياسات انتقال الشحنات في المواد العازلة اصبح لها اهمية كبيرة في الآونة الأخيرة لأنها توفر معلومات عن التركيب الالكتروني لهذه المواد وجرت دراسات عديدة حول الخواص الكهربائية ووضعت لذلك الغرض نماذج عدة لغرض تفسير الحقائق التجريبية حول ميكانيكية التوصيل الكهربائي وبينت التجارب بان هنالك نوعين من ناقلات الشحنة هي الالكترونات او الايونات وهنالك ميكانيكيات مختلفة يمكن بواسطتها ان تنتقل حاملات الشحن في العازل تحت تأثير المجال المسلط ودخلت المواد  العازلة في الكثير من المنظومات الكهربائية حيث استخدمت في الكثير من المجالات سواء كانت عل مستوى الالكترونيات الدقيقة او في مجالات الضغط العالي [8]

ان المواد العازلة تختلف عن المواد الموصلة وشبه الموصلة حيث ان حزمة التوصيل خالية تقريبا من الالكترونات الطليقة ومن الممكن ايضا ان تحتوي على الكترونات طليقة الا ان هذه الالكترونات قد تقع ضمن جزر موصلة تفصل الواحدة عن الاخرى مناطق عازلة خالية تقريبا من الالكترونات ولهذا لايمكن لتيار كهربائي ان يسري من خلالها عند تسليط مجال كهربائي لان حركة الالكترونات لايمكن ان تتعدى بضع جزئيات من المادة وعلى الرغم من محدوديته حركة الالكترونات وعدم سريان تيار من المادة فان لهذه الحركة المقيدة أهمية كبرى في تحديد خواص العزل في المادة .

ان البوليمرات تعتمد في التوصيل الكهربائي على وجود الايونات الحرة غير المرتبطة كيميائيا مع الجزئيات الكبيرة ولا تشارك هذه الجزئيات في عملية نقل الشحنات الكهربائية لذا فان التوصيل الكهربائي في البوليمرات يعتمد بدرجة كبيرة على مصدر للايونات وذلك بإضافة شوائب ذات أوزان جزيئية واطئة[8]

لقد تركزت جهود الباحثين على دراسة الخواص الكهربائية العزلية فضلا عن تحسين الخواص الميكانيكية فقد درست الباحثة (وسن) بعض الخصائص الكهربائية لمتراكب بولي ستايرين –بنتونايات والعوامل الموثرة فيها حيث تم دراسة الخصائص الكهربائية المتمثلة (الممانعة،عامل الفقد ،التوصيلية المتناوبة ،ثابت العزل)[9]

وفي دراسة قام بها الباحثان (شهاب) ،(فرح) لمتانة العزل الكهربائي لمتراكبات (pvc- كاولين) حيث تمت اضافة الكاولين الى (pvc) بنسب وزنية مختلفة %(1,2,3,4) وبأسماك مختلفة للعينات mm (.8-2 0) وأظهرت الدراسة نقصان في متانة العزل الكهربائي بزيادة نسبة إضافة الكاوولين [10].

وكما قامت الباحثة (رولا) بدراسة لبعض الخواص الكهربائية والعزلية لمواد متراكبة ومواد متراكبة هجينة مكونة من مادة النوفولاك والياف الزجاج والياف الاسبست وقد استحصلت من النتائج ان متانة العزل تتناقص مع سمك المواد المحضرة وقد وجدت كذلك ان السماحية (rє) تقل مع زيادة التردد للمجال الكهربائي المسلط [11]

الجانب العملي

المواد المستعملة وطريقة التحضير:-

تم استعمال راتنج البولي استر غير المشبع كمادة اساس و هو سائل لزج بكثافة (   gm\ cm31.2 ) يتحول في درجة حرارة الغرفة الى مادة صلبة بعد اضافة المصلد اليه وهومن نوع (MEKP)  المثيل اثيل كيتون بروكسيد وهو بشكل سائل شفاف يضاف بنسبة (2%) الى راتنج البولي استر غير المشبع عند درجة حرارة الغرفة .

اما المواد المدعمة فهي عبارة عن اوكسيدالالمنيوم (AL2O3-Powder)بشكل مسحوق ذو كثافة   .72gm\cm3)3 )ومعدل قياس حبيبي(μm 30 ) ودرجة نقاوة ( %99.99  ) وكذلك تم استعمال دقائق اوكسيد النحاس (CUO-powder) بشكل مسحوق ذو كثافة (6.315 gm\cm3) وقد تمت إضافة الدقائق الى راتنج البولي استر غير المشبع بكسور وزنية مختلفة (5%،10%،15%) للحصول على مواد متراكبة منفردة بإضافة اوكسيد الالمنيوم ال راتنج البولي استر ومواد متراكبة هجينة بإضافة اوكسيد الالمنيوم  واوكسيد النحاس الى راتنج البولي استر وقد تمت إضافة الدقائق بالاعتماد على العلاقات التالية [12].

………………..(1)    %  100×Wf\Wc  =ψ

WC=Wf+Wm…………………..(2)

ψ     : الكسر الوزني لمادة التدعيم في المادة المتراكبة

ان ( WC,Wm ,Wf) وزن المادة المدعمة والمادة الأساس والمادة المتراكبة على التوالي

استعملت طريقة القولبة اليدوية في تحضير النماذج باستعمال قالب من الالمنيوم وتم صب الراتنج المخلوط مع دقائق اوكسيد الالمنيوم للحصول على المادة المتراكبة المنفردة ومن ثم صب الراتنج المخلوط مع اوكسيد الالمنيوم واوكسيد النحاس للحصول على المادة المتراكبة الهجينة ثم بعد الصب تم تدوير القالب للحصول على مصبوبة متجانسة وخلطت المكونات بصورة جيدة في القالب وبعد الانتهاء من عملية الصب تم التخلص من الفقاعات المتكونة وذلك من خلال الضغط بصورة عمودية على مستوي القالب للمادة المصبوبة بفرشاة مسننه وكذلك لغرض الحصول على السمك المطلوب وبعد ترك القالب لمدة (24) ساعة لغرض التصلب تم استخراج المصبوبة وتقطيع العينات لغرض اجراء الفحوصات وحسب المواصفات القياسية .

الأجهزة المستخدمة في البحث

- جهاز قياس متانة العزل

تم إجراء اختبار متانة العزل باستعمال جهاز (HV,Range-50Hz,300Kv) ووضعت أقطاب التوصيل والنماذج داخل زيت المحولات النقي للتغلب على انتقال الشرارة العرضي (Flashover).

- جهاز ثابت العزل الكهربائي

تتكون منظومة اختبار ثابت العزل الكهربائي (rє) من متسعة ذات لوحين توضع بينهما المادة العازلة المراد قياس سماحيتها وان هذه المتسعة ذات منشأ ألماني تربط إلى دائرة قياس كهربائي متكونة من مجموعة من الملفات ومقاومة كهربائية واميتر ومجهز قدرة متناوب واستنادا إلى ذلك يتم استخراج قيمة السعة باستعمال قيمة التردد ألرنيني المستحصل

عليه من التجربة وتعويضه بالعلاقة التالية [13]

C=1\4π2fr2L……………….(3)

حيث ان

:Cسعة المادة العازلة الموضوعة بين لوحي المتسعة بوحدات Farad

:fr التردد الرنيني بوحدات Hz

:Lحثية الملف بوحدات H

اما سماحية المادة العازلة فتعطى من العلاقة الاتية [13]

A…………………..(4) cd\ =Ɛ

حيث ان

Ɛ  : تمثل سماحية المادة العازلة

: dالمسافة العمودية بين لوحي المتسعة بوحدات

A : مساحة أي من لوحي المتسعة المتوازيين بوحدات

النتائج والمناقشة

- اختبار متانة العزل الكهربائي (Break down field strenght)

تقاس بدلالة المجال الكهربائي (Ebr) وتمثل المجال الذي ينهار عنده العازل فاذا كان سمك العازل (h) واقصى جهد مسلط ينهار عنده العزل (Vbr) فان

v\m or Kv\mm……..[5]	Ebr =Vbr\h

وتعتمد المتانة على تركيب العازل ، العيوب ، الشوائب ، عوامل خارجية مثل شكل ونوع الاقطاب المستخدمة وطبيعة السطح الخارجي وظروف القياس مثل الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة وتردد المصدر والفترة الزمنية عند تطبيق الفولتية .

تأثير السمك على متانة العزل

الإشكال (1,2,3) توضح تأثير السمك على متانة العزل الكهربائي للنماذج المحضرة للبولي استر غير المشبع المنفرد ولمتراكبات المنفردة والهجينة بنسب وزنيه مختلفة %(5,10,15) على التوالي وبأسماك مختلفة اذ لوحظ على العموم تناقص متانة العزل مع زيادة السمك وذلك لان المادة العازلة تعمل على تناقص المجال الكهربائي المؤثر بسبب استجابة الوسط العازل للمجال الكهربائي بطريقة الاستقطاب ويزداد هذا التأثير والتناقص في المجال الكهربائي الخارجي مع زيادة سمك العازل كذلك فان زيادة تيارات التسرب الناشئة في الشوائب الموجودة في اوكسيد الالمنيوم واوكسيد النحاس المتمثلة باكاسيد المعادن التي تولد مسارات توصيل كهربائي تؤدي الى ظهور الانهيار الكهربائي بوقت مبكر وانخفاض متانة العزل وكذلك صعوبة استرجاع الحرارة وطرحها من وسط العازل الى المحيط وكل هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض متانة العزل الكهربائي [14].

تاثير زيادة الكسر الوزني

الاشكال (4,5) توضح تاثير زيادة الكسر الوزني على متانة العزل الكهربائي لمتراكبات البولي استر غير المشبع المنفردة والهجينة ولاوطا سمك ويلاحظ من الشكلين تناقص متانة العزل مع زيادة الكسر الوزني ويعود سبب في ذلك إلى حصول شقوق مجهريه نتيجة الانهيار الكهربائي بسبب التحول الميكانيكي في خصائص المادة باتجاه المواد الهشة نتيجة اضافة المساحيق السيراميكية [10]

- اختبار ثابت العزل

يعرف ثابت العزل (constant dielectric)( rє)بأنه نسبة قدرة مكثف كهربائي ذو عازل بين قطبين إلى القدرة في حالة وجود هواء بدلا من العازل بين القطبين ويستعمل ثابت العزل لتصنيف أنواع العوازل ويمن إعطاء ثابت العزل من العلاقة الآتية                    [13]       	………[7] є\ є = rє

حيث ان (oє) سماحية الفراغ (m/F) من هذا الاختبار تم قياس ثابت العزل للمواد المتراكبة باستعمال المنظومة السابقة الذكر فقد تم حساب كا من التردد الرنيني للدائرة وسعة المتسعة وسمك العينة والمساحة السطحية (A) وتطبيق المعادلات السابقة] 3,4,7 [نحصل عل قيم ثابت العزل للمواد المتراكبة التي تم الحصول عليها تحت ظروف مختلفة من التردد ،درجة الحرارة والرطوبة .

العوامل المؤثرة في ثابت العزل :-

يعتمد مقدار ثابت العزل للمادة العازلة على عدة عوامل منها:-

1- تأثير التردد في قيمة ثابت العزل(rє) لمتراكبات البولي استر المنفردة والهجينة

تتكون جزئيات العازل من شحنات موجبة وأخرى سالبة وكثيرا ما يكون مركز الشحنات السالبة منطبقا على مركز الشحنات الموجبة لهذه الجزئيات ولكن عندما تقع هذه الجزئيات تحت تأثير مجال كهربائي خارجي فان الشحنات الموجبة سوف تزاح باتجاه المجال بينما تنزاح الشحنات السالبة لهذه الجزئيات بعكس الاتجاه ونتيجة لذلك فان مركز الشحنة الموجبة لم يعد منطبقا مع مركز الشحنة السالبة بل تفصلهما مسافة صغيرة مما يسبب في نشوء ثنائيات الاقطاب الكهربائية (Electrical dipole) وعندئذ نقول ان الجزئية اصبحت مستقطبة واكتسبت عزم ثنائي قطبي (Dipole moment).

ان جزئيات المادة العازلة التي تمتاز بهذه الصفة تدعى بالجزئيات غير القطبية (Non- polar molecules) الاان هنالك جزئيات لمواد عازلة يكون فيها مركز الشحنة السالبة منفصلا بصورة دائمة عن مركز الشحنة الموجبة اذ تمتلك هذه الجزئيات عزم ثنائي قطبي دائم (Permanent Dipolemoment).وتدعى هذه الجزئيات القطبية وتمتلك عزوما دائمية الاان اتجاهات هذه العزوم تكون عشوائية واذا ما وضعت تحت تاثير مجال كهربائي خارجي متناوب فانه يعمل على تدوير هذه الثنائيات باتجاه المجال [15]

وقد تم حساب ثابت العزل الكهربائي (rє) لجميع النماذج المهيأة وكما موضح بالشكلين [7,6]  فقد وجد ان زيادة تردد المجال الكهربائي المسلط قد أدى إلى تناقص قيمة ثابت العزل (rє) ويعزى ذلك الى حقيقة ان جزئيات المادة العازلة الواقعة تحت تأثير مجال كهربائي خارجي متناوب سيؤدي الى جعل جزئيات المادة المتراكبة المستقطبة كاسبة عزما ثنائي القطب علاوة على ذلك ان حاملات الشحنة تتراكم ومن ثم تسد (Block) القطب السالب فضلا عن ان شحنة الفراغ تؤدي الى نقصان السعة [16] وهذا بدوره يؤدي الى نقصان ثابت العزل (rє).

- تاثير الكسر الوزني في قيمة ثابت العزل الكهربائي لمتراكبات البولي استر

ويلاحظ من الشكلين[9,8] زيادة قيمة ثابت العزل الكهربائي مع زيادة الكسر الوزني لكلا المتراكبات المنفردة والهجينة ويعود السبب في ذلك الى ظهور الاستقطاب البيني وكذلك يعزى الى عمليات الاسترخاء الحاصلة بين الدقائق الحشوية وخليط البوليمير.[17]

الاستنتاجات

من البحث تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات ومنها:-

- تناقص مع متانة العزل زيادة سمك النماذج المحضرة للمتراكبا ت بجميع أنواعها .

- تناقص متانة العزل مع زيادة الكسر الوزني للنماذج المحضرة.

- تناقص قيمة ثابت العزل مع زيادة التردد للمجال المسلط.

- زيادة قيمة ثابت العزل مع زيادة الكسر الوزني للنماذج المحضرة في حالة التقوية بجميع أنواعها .

Refrences

- Theodore J.Reinhart,"composites", Engineered Materials Hand book,V.1,chio,1987,p.25.

- Daniel B.Miracleand steven ,"Introduction to composite",AirForce Research Laboratory ,2001,p.3.

- S.K.Mazumdar,"Compositees Manufactury Materials,Product,and Process Engineering" CRC Press LLC,USA,2002.

- Forhlich H.,"Theory of Dielectric",Oxford University Press,Oxford,1950.

- Randhakrishron S.,Mater J.Sci-1445,1985.

- Mott N.F.and Davis E.A.,"Electronic Processes in Noncry stalin Materials"2nd Ed.,Oxford University Press,1979.

- Flinn R.A.and Torjon P.K.,"Engineering Materials and Their Application" 3rd Ed Honghton Minfflin Co.,Boston,1986.

- P.Gonon,A.Sylvester,"Materials Science and Engineering ",83,158,2001.

- وسن كامل حسن "دراسة الخصائص الكهربائية لمتراكب بولي ستايرين- بنتونايت والعوامل الؤثرة فيها " جامعة كربلاء / كلية العلوم / قسم الفيزياء .

Journal of Kufa-Physics vol.3No.2(2011)

10- د.شهاب احمد زيدان الجبوري ، فرح جميل ابراهيم الزبيدي "تاثير بعض العوامل في متانة العزل الكهربائي لمتراكبات ( pvc- كاوولين ) "ومجلة الهندسة والتكنلوجيا ,المجلد 29 ,العدد 3، 2011.

11- رولا عبد الخضر عباس " دراسة بعض الخصائص الكهربائية العزلية والعوامل المؤثرة فيها لمواد متراكبة من راتنج النوفولاك "، مجلة الهندسة والتكنلوجيا ، المجلد 25، العدد 8، 2007.

12- Gonon P.,Sylvester A.,Eyssrye J.T.and Rrior C.P.,Material Science and Engineering ,83,158,2001.

13- هناء علي مجيد " دراسة السلوك الميكانيكي والحراري لمادة متراكبة من الصوف الصخر " رسالة ماجستير ، العلوم التطبيقية – الجامعة التكنلوجية (2005)

14- شهاب الجبوري " تحضير العوازل الكهربائية من الكاوولين العراقي " أطروحة ماجستير ظن جامعة بغداد ، 1995 .

15- صبحي سعيد الراوي ، د. شاكر جابر شاكر ، د.يوسف مولود " فيزياء الحالة الصلبة " جامعة الموصل ، كلية الهندسة ،1985.

16- Sathyamoorthy R.,Narayandass S.A.K.,Batasubramanian C. and D Mangalaraj, Phys.Stat Sol.117,495,1990.

17- Majeed Ali Habeb, Ahmad Hashim and Bahaa H. Rabee" The study the electrical Properties of PS-CaO Composites " Bablon University, college of Education ,Department of Physics,Iraq,2013.

شكل (1) يوضح العلاقة بين متانة العزل والسمك للمتراكب المنفرد( up+Al2o3)وبكسور وزنية مختلفة

شكل (2) يوضح العلاقة بين متانة العزل والسمك للمتراكب المنفرد(up+Al2o3) والمتراكب الهجين(up+Al2o3+Cuo) وبكسور وزنية مختلفة

شكل (3) يوضح العلاقة بين متانة العزل والكسر الوزني للمتراكب المنفرد(up+Al2o3) والمتراكب الهجين(up+Al2o3+Cuo)

شكل (4) يوضح العلاقة بين ثابت العزل والتردد للبولي استر غير المشبع المدعم باوكسيد الالمنيوم

شكل (5) يوضح العلاقة بين ثابت العزل والتردد للبولي استر غير المشبع المدعم باوكسيد الالمنيوم واوكسيد النحاس

شكل (6) يوضح العلاقة بين ثابت العزل والكسر الوزني للبولي للمتراكب المنفرد(up+Al2o3) والمتراكب الهجين(up+Al2o3+Cuo)